## Slide 1
*
Thème
2004/2005
Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme epau
VILLE ET HANDICAP
Réalisé par:
BELBAL Ali
Groupe: 02
Module: Urbanisme.

## Slide 2
VILLE ET HANDICAP
Les cheminements
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées

## Slide 3
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Définition selon le l’OMS :
Un handicape est une incapacité qui désavantage l’individu concerné en restreignant ou en empêchant l’exercice d’un rôle normale pour lui.
Définition selon LAROUSSE MONDIAL :
Personne atteinte d’une infirmité ou défavorisée sur point quelconque : un handicapé moteur ou handicapé mental.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 4
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Catégories des personnes handicapées :
selon l’O.M.S il existe six catégories de personnes handicapées qui sont :
les personnes qui ont des difficultés motrices.
les personnes qui ont des difficultés visuelles.
les personnes qui ont des difficultés d’auditions et/ou d’élocution.
les personnes qui ont des difficultés d’apprentissage.
les personnes qui ont un comportement étrange.
les personnes sujettes à des convulsions.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 5
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Les personnes malvoyantes et aveugles
les cheminements extérieurs:
Il a été envisagé les chemins de guidage, sur une largeur minimale de 0.30 m, le sol est traité à l’aide de bandes directives: couleur et reliefs différents
les entrées
Guide par carreaux d’orientation
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 6
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Guide sur la voie piétonne
Guide sur le trottoir et la traverser
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 7
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les cheminements intérieurs
les entrées
Chemin de guidage par contraste de revêtement.
Idem à la cité des sciences de l’industrie.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 8
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Localisation et orientation
ça se fait à l’aide de traitement de sol et des effets sonores et des chemin de guidage.
les entrées
Plan en relief
Lecture en braille au dos de la main courante
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 9
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Changement de revêtement de sol au carrefour
Plan de chemin de guidage
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 10
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Les personnes sourdes et malentendante
Recherche d’un éclairage naturel ou artificielle de qualité.
Contrôle de l’acoustique pour éviter la réverbération des sons.
Doublement de l’information sonore par une information visuelle.
les entrées
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 11
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Les personnes qui ont des difficultés motrices
les rampes : emprunter un rampe c’est de maintenir le rythme de sa progression. ≤ 5 % exigée, 8 % tolérée.
les entrées
Disposition et dimensions de la rampe
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 12
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Balustrade et bonne protection
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 13
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les ressauts: lorsque les ressauts ne peuvent être évités, il doivent comporter des bords arrondis ou être munis de chanfrein, h max = 2 cm et 4 cm tolérée
les entrées
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 14
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les bateaux: pour réaliser la continuité du cheminement praticable, il faut résoudre le problème de la traversée de la chaussée depuis le trottoir ou vient l’utilisation des bateaux.
Il existe deux types pour résoudre ce problème :
les entrées
1- Traversée sur élevée
de la chaussée
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 15
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
2- Traversée par abaissement de trottoir
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 16
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Exemple d’aménagement de carrefour
1
2
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 17
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Il existe plusieurs moyen pour franchir un dénivellation:
par un dispositif architectural comme la rampe ou l’escalier.
par une disposition mécanique (ascenseur, translateur ou escalier mécanique)
les entrées
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 18
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Les ascenseurs : ils doivent être bien dimensionnés et équipés pour les différentes personnes.
les entrées
Disposition réglementaire et dimensionnement
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 19
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Dispositions réglementaires pour la cabine d’ascenseur.
Boutons de commande accessibles, larges, lumineux et en relief.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 20
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Les escaliers :
les entrées
On doit avoir un escalier qui permet d’accéder aux étages ou au sous-sol, qui doit conforme aux prescriptions suivantes:
 1,20m s’il y a pas de mur de part et d’autre,1,30 m s’il y a un mur d’un côté, 1,40 s’il y a des mur sur les deux côtés.
 Hauteur maximales des marches et de 16 cm.
 Une main courante est exigée à double hauteur.
 Un palais de repos dans chaque changement de direction.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 21
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Les escaliers :
les entrées
On doit avoir un escalier qui permet d’accéder aux étages ou au sous-sol, qui doit conforme aux prescriptions suivantes:
 1,20m s’il y a pas de mur de part et d’autre,1,30 m s’il y a un mur d’un côté, 1,40 s’il y a des mur sur les deux côtés.
 Hauteur maximales des marches et de 16 cm.
 Une main courante est exigée à double hauteur.
 Un palais de repos dans chaque changement de direction.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 22
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Disposition réglementaire et dimensionnement
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 23
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 24
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Les translateurs : ce sont des appareils d’élevage vertical qui doivent répandre aux conditions suivantes :
 Avoir une course limité à 3.50 m.
 Vitesse maximale de 0.15 m/s.
 Ne pas avoir une charge plus de 250 kg.
les entrées
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 25
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 26
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Autres appareils élévateurs :
les entrées
Élévateur oblique
Appareil suspendue
Escalier mécanique
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 27
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
le transfert de la voiture au fauteuil roulant :
les entrées
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un établissement recevant de public ou d’une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réserver a leur usage.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 28
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
La bande d’axé latérale :
pour effectuer le transfert, un espace de 1,20 m est nécessaire, ce qui implique d’élargir une place habituelle de parking de 0,80 m.
les entrées
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 29
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Les boxes et les garages :
Lorsque l’emplacement est un box avec un mur de chaque côté, il doit avoir un espace permettant au conducteur et a la personne handicapée de sortir du véhicule facilement.
les entrées
Dimensionnement du box
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 30
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
Le cheminement praticable :
Le raccordement de la surface proprement dite de parking avec le cheminement piéton doit se faire en continuité, en respectant les dimensions de cheminement praticable.
les entrées
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 31
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture, une bande d’une largeur minimale fixée par l’arrêté, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un cheminement praticable à l’entrée de l’installation.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 32
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Exemple d’une bonne signalisation de parking et des sols
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 33
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
le mobilier de circulation et de stationnement :
les entrées
Abris accessibles distants de 200 m.
Changement du revêtement de sol autour des bornes pour le repérage des aveugles.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 34
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
le mobilier « petites construction » :
les entrées
Cabine téléphonique accessible (dimensions)
Cabine téléphonique accessible à tous.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 35
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
la manière d’appréhender une porte par une personne en fauteuil roulant :
la porte que l’on tire.
la porte que l’on pousse.
le cheminement praticable qui relie le parking ou la voie piétonne à l’ascenseur ou à l’entrée du logement passe obligatoirement par au moins un de ces trois éléments :
Porte d’entrée à 1 ou 2 niveaux.
Sas d’entrée.
Sas coupe-feu.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 36
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 37
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Les sas :
Disposition réglementaire pour le palier devant l’entrée
Rotation devant l’entrée hors de bâtiment.
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS

## Slide 38
Les cheminements
Ascenseurs et escaliers
Les places de stationnement
La signalisation
Le mobilier urbain
les entrées
Disposition réglementaire pour le sas d’entrée
Sas avec porte coulissante automatique
Disposition réglementaire pour le sas coupe-feu
VILLE ET HANDICAP
PRESENTATION
L’ACCESSIBILITE AUX LIEUX PUBLICS